!	Plane Stress tension strip with a hole

!	ANSYS Rel.2020 R1.

1. Заголовок задачи

Utility Menu>File>Change Title

  - Набрать заголовок «Plane Stress tension strip with a hole »

  - OK

2. Введение параметров для построения геометрии и конечно-элементной сетки

Utility Menu>Parameters>Scalar Parameters

2.1. В появившемся окне ввести имена и значения параметров (После набора каждого параметра нажать «Accept», при этом не важно, использовать ли для идентификаторов параметров заглавные или прописные буквы!)

A=5		! Длина четверти пластинки

B=2		! Ширины четверти пластинки

R=0.25	! Радиус отверстия

H=0.1 		! Толщина пластинки

P=1e3 		! Величина растягивающей нагрузки  (кГ/см^2)

2.2.	Close

3. Задание материальных свойств

3.1. Main Menu>Preprocessor>Material Props>Material Models

(появляется диалоговое окно «Define Material Model Behavior»)

3.2. В окне «Material Models Available» двойной щелчок левой кнопкой мыши на следующих окошках: Structural, Linear, Elastic, Isotropic.

3.3. В поле для «EX» ввести 2e6

3.4. В поле для «PRXY» ввести 0.3

3.4. OK

3.5. Закрыть окно «Define Material Model Behavior», выбрав Material>Exit или х.

3.6. Закрыть вкладку «Material Props»

4. Выбор типа конечных элементов

4.1. Main Menu>Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete

4.2. Выбрать «Add»

4.3. Пролистать список библиотеки элементов вниз и выбрать «Structural Solid». Из крайнего справа списка выбрать «Quad 8node»

4.4. OK

4.5. Close

4.6. Закрыть окно «Element Type»

(В результате для TYPE=1 выбран восьмиузловой четырехугольный КЭ для прочностного анализа PLANE 183 в новых версиях Ansys или PLANE82 в Ansys11)

5. Создание геометрической модели

5.1. Определение основных точек

Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Keypoints>In Active CS

Используя окно «Create Keypoints in Active Coordinate System», задать точки

NPT( 1

X,Y ( 0,0

Apply

NPT( 2

X,Y ( a,0

Apply

NPT( 3

X,Y ( a,b

Apply

NPT(  4

X,Y ( 0,b

OK

х

5.2. Определение плоской области по точкам

Main Menu>Preprocessor>Modeling >Create>Areas>Arbitrary>Through Kps

Слева появляется окно «Create Area thru KPs».

Нажатием левой кнопки мыши в графическом окне отметить последовательно все точки в порядке возрастания их номеров.

OK

х

5.3. Определение круга

Main Menu>Preprocessor>Modeling >Create>Areas>Circle >Solid Circle

В окне «Solid Circular Area», задать радиус

Radius( r

OK

х

5.4. Создание новой области (с номером 3) проведением булевой операции «Subtract» - вырезания из области 1 (прямоугольник) области 2 (круг)

Main Menu>Preprocessor>Modeling >Operate>Booleans>Subtract>Areas

Слева появляется окно «Subtract Areas»

В графическом окне сначала отметить первую область (  OK

Затем отметить вторую область (   OK (  х (  х

В результате получается итоговая область под номером 3, а области 1 и 2 исчезнут.

6. Создание сетки конечных элементов

6.1 Перерисовка графического экрана с изображением областей и номеров точек

Utility Menu>PlotCtrls>Numbering

В появившемся окне «Plot Numbering Controls» включить нумерацию опорных точек

KP  Keypoint numbers( (

OK

Utility Menu>Plot>Areas

6.1а. Можно убрать изображение осей координат, если из-за них не видны номера точек около отверстия в пластине.

Отмена показа глобальной ситемы координат

Utility Menu>PlotCtrls>Window Controls>Window Options

В появившемся окне «Window Options» выбрать

[/TRIAD] Location of triad ( Not shown

OK

6.2. Установка размеров элементов вблизи опорных точек

Main Menu>Preprocessor>Meshing>Size Cntrls>Manual Size>Keypoints>All KPs

В окне «Element Sizes on All Selected Keypionts» задать размеры элементов

SIZE  Element Edge length ( B/4

Main Menu>Preprocessor>Meshing>Size Cntrls>Manual Size>Keypoints >Picked KPs

Слева появляется окно «Elem Size at Picked KP»

В графическом окне отметить точки 5 и 6 (концы дуги)

Apply

В окне «Element Sizes at Picked Keypoints» задать другой размер элементов для сгущения сетки

SIZE  Element Edge length ( R/5

OK

х

6.3. Построение сетки конечных элементов в области 3

Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh>-Areas>Free

В графическом окне отметить область

В окне «Mesh Areas» выбрать OK

х

7. Выход из препроцессора

Закрыть вкладку Preprocessor

8. Запуск этапа решения «Solution»

Main Menu>Solution

9. Выбор типа анализа

Main Menu>Solution>Analysis Type>New Analysis

OK (по умолчанию выбран тип анализа Static)

10. Ввод граничных условий

10.1. Задание давления на правой гани

Main Menu> Solution >Define Loads>Apply>Structural>Pressure>On Nodes

В появившемся окне «Apply PRES on Nodes» выбрать режим «Box»

Подведя курсор к правому верхнему узлу модели, нажав левую кнопку мыши и двигая мышь вниз по правой границе модели, отметить все узлы с координатой X=a

OK

В новом окне «Apply PRES on Nodes» задать значение давления

VALUE  Load PRES value ( -p

OK

х

10.2. Ввод условий симметрии

Main Menu> Solution > Define Loads>Apply>Structural >Displacement>Symmetry B.C.>On Lines

Появляется окно «Apply SYMM on Lines»

Используя курсор, отметить линии Y=0 (линия 9) и X=0 (линия 10)

OK

х          х

(Закрываем окно не существенного здесь предупреждения «Warning»)

11. Запуск процедур решения конечно-элементной задачи

Main Menu>Solution>Solve>Current LS

OK ( Close ( Close

х

12. Выход из ANSYS

Utility MenuFile>Exit

или

ANSYS Toolbar>QUIT

В меню Exit from ANSYS выбрать (если не планируется в дальнейшем возвращаться к данной задаче) Quit – No Save!

OK