## Slide 1: Теоретические основы школьного курса информатики
АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА
Лекция 2

## Slide 2
Архитектура компьютера – это общие принципы построения конкретного семейства компьютеров (PDP, ЕС ЭВМ, Apple, IBM PC, …).
принципы построения системы команд и их кодирования
форматы данных и особенности их машинного представления
алгоритм выполнения команд программы
способы доступа к памяти и внешним устройствам
возможности изменения конфигурации оборудования
К архитектуре НЕ относятся особенности конкретного компьютера: набор микросхем, тип жёсткого диска, ёмкость памяти, тактовая частота и т.д.
Под архитектурой компьютера понимается совокупность аппаратных и программных средств, организованных в систему, обеспечивающую функционирование компьютера.
Это описание устройства ПК на общем уровне, достаточном для понимания принципов работы:

## Slide 3: Используемые архитектуры
Фон-неймановская архитектура
Используется в подавляющем большинстве привычных компьютеров, начиная с персональных
Гарвардская архитектура
Используется в микрокомпьютерах, во встроенных устройствах,
в станках,
в системах управления,
в автоматизированных станциях наблюдения

## Slide 4: Гарвардская архитектура
Разработана Говардом Эйкеном в конце 1930-х годов в Гарвардском университете и реализованная в компьютере Марк-1

## Slide 5: Гарвардская архитектура
отличительный признак – раздельное хранение и обработка команд и данных (использование раздельных адресных пространств).

## Slide 6: Гарвардская архитектура
Это позволяло одновременно пересылать и обрабатывать команды и данные, благодаря чему значительно повышалось общее быстродействие.
Принципиально невозможно производить операцию записи в память программ, что исключает возможность случайного разрушения управляющей программы в случае неправильных действий над данными.

## Slide 7: Гарвардская архитектура
Гарвардская архитектура применяется в микроконтролерах, где требуется обеспечить высокую надёжность работы аппаратуры.
недостаток — сложная реализация. При разделении каналов передачи команд и данных процессор должен иметь почти в два раза больше выводов (раздельно для шины адреса и шины данных).

## Slide 8: Принципы фон Неймана
Джон фон Нейман подключился к созданию первой в мире ламповой ЭВМ ENIAC в 1944 г.
В процессе работы во время многочисленных дискуссий со своими коллегами Г.Голдстайном и А.Берксом фон Нейман высказал идею принципиально новой ЭВМ.
В 1946 г. ученые изложили свои принципы построения вычислительных машин в ставшей классической статье «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронно-вычислительного устройства».
Джон фон Нейман
(1903 -1957)

## Slide 9: Принципы фон Неймана
1. Для представления данных и команд используется двоичная система (логика. алгебра и арифметика);
2. команды и данные хранятся в одной и той же памяти, над командами можно выполнять такие же (двоичные) действия, как и над данными;
3. Все команды располагаются в памяти и обычно выполняются последовательно, хотя возможен и условный переход – «перескакивание» через серию команд.

## Slide 10: Принципы фон Неймана
Такая организация позволяет производит загрузку и выгрузку управляющих программ в произвольное место памяти, которая в этой структуре не разделяется на память программ и память данных. Любой участок памяти может служить как памятью программ, так и памятью данных.

## Slide 11: Принципы фон Неймана
Архитектура ЭВМ, построенной на принципах фон Неймана. Сплошные линии со стрелками указывают направление потоков информации, пунктирные - управляющих сигналов от процессора к остальными узлам ЭВМ

## Slide 12: Архитектура компьютера IBM (принцип открытой архитектуры)
была предложена американской фирмой DEC (Digital Equipment Corporation) в 70-х гг. ХХ в., а затем была успешно использована при разработке персонального компьютера фирмой IBM (International Business Machines Corporation), который и появился в 1981г.
Идея - не заниматься разработкой персонального компьютера (ПК) «с нуля», а воспользоваться готовыми блоками других фирм.

## Slide 13: Архитектура компьютера IBM (принцип открытой архитектуры)
Основополагающие принципы открытой архитектуры следующие:
модульный принцип построения компьютера, в соответствии с которым все его компоненты выполнены в виде законченных конструкций — модулей, имеющих стандартные размеры и стандартные средства сопряжения;

## Slide 14: Архитектура компьютера IBM (принцип открытой архитектуры)
наличие общей (системной) информационной шины, к которой можно подключать различные дополнительные устройства через соответствующие разъемные соединения;
совместимость новых аппаратных и программных средств с их предыдущими версиями, основанная на принципе «сверху — вниз», что означает, что последующие версии должны поддерживать предыдущие.

## Slide 15
Закрытая архитектура не обладает характерными чертами открытой архитектуры и не позволяет обеспечить подключение дополнительных устройств, не предусмотренных разработчиком.
Компьютеры, имеющие такую архитектуру, эффективны при решении узкоспециализированных задач, например вычислительных.

## Slide 16: модульный принцип
базовый состав блоков, необходимый для работы ПК (смонтирован на основной электронной плате компьютера IBM PC, системной, или материнской, плате).
узлы, управляющие всеми остальными устройствами компьютера – монитором, дисками, принтером – реализованы на отдельных платах (контроллерах), которые вставляются в стандартные разъемы на системной плате – слоты.

## Slide 17: модульный принцип
К этим электронным схемам подводится электропитание из единого блока питания, а для удобства и надежности все это заключается в общий металлический или пластмассовый корпус – системный блок.
Фирма IBM не лицензировала ни эти компоненты, ни систему ввода-вывода; методы сопряжения устройств с компьютером были доступны всем желающим, принцип соединения частей в целое был подробно описан.

## Slide 18: Модульный принцип

## Slide 19: Системная шина
Основная обязанность - передача информации между процессором и остальными компонентами компьютера; а также адресация устройств и обмен специальными служебными сигналами.
данные, адреса, управление.

## Slide 20: Магистраль (шина)
Шина адреса предназначена для передачи по ней адреса того устройства или той ячейки памяти, к которым обращается процессор. Адрес на нее выдает всегда только процессор.
По шине данных передается вся информация. При операции записи информацию на нее выставляет процессор, а считывает то устройство (например, память или принтер), адрес которого выставлен на шине адреса.

## Slide 21
На шине управления устанавливаются управляющие сигналы, такие, например, как сигналы чтения, записи, готовности. Кроме того, каждое внешнее устройство, которому нужно обратиться к процессору, имеет на этой шине собственную линию.

## Slide 22: прерывания
Когда переферийное устройство «хочет обратиться» к процессору, оно устанавливает на линии управления специальный сигнал (сигнал прерывания), заметив который, процессор прерывает выполняемые в этот момент действия и обращается (командой чтения или записи) к устройству.

## Slide 23: Порядок действий при прерывании
процессор устанавливает на шине адреса адрес ячейки памяти, которую хочет прочитать
на шине управления процессор выставляет сигнал чтения и сигнал готовности
заметив сигнал готовности, все устройства проверяют, не стоит ли на шине адреса их адрес
память «замечает», что выставлен ее адрес

## Slide 24: Порядок действий при прерывании
память читает адрес
память выставляет на шине данных требуемую информацию
память выставляет на шине управления сигнал готовности
процессор читает данные с шины данных

## Slide 25: Системная (материнская) плата
Материнская плата – самая большая плата ПК.
На ней располагаются магистрали, связывающие процессор с оперативной памятью, - так называемые шины.
К шинам материнской платы подключаются также все прочие внутренние устройства компьютера. Управляет работой материнской платы микропроцессорный набор микросхем – так называемый чипсет.

## Slide 27: Процессор
арифметико-логическое устройство - АЛУ,
устройство управления – УУ,
регистры для временного хранения информации.

## Slide 28: Процессор
Микропроцессор (MPU — Micro Processor Unit) содержит функционал компьютерного центрального процессора (CPU — Central Processing Unit) на одном полупроводниковом кристалле.
По своей сути — это микрокомпьютер, который используется для выполнения арифметических и логических операций, управления системами, хранения данных и прочих.
Микропроцессор обрабатывает данные, поступающие с входных периферийных устройств и передает обработанные данные на выходные периферийные устройства.

## Slide 29: Процессор
АЛУ осуществляет непосредственную обработку данных: сложение двух чисел, умножение одного числа на другое, перенос информации из одного места в другое и т.д. Данные процессор считывает из ОЗУ (оперативной памяти) компьютера, туда же он пересылает результат действия над этими данными.
УУ координирует взаимодействие различных частей ЭВМ.
Регистром называется функциональный узел, осуществляющий приём, хранение и передачу информации. Регистры состоят из группы триггеров, и служат для временного хранения двоичных чисел.

## Slide 30
Регистровая КЭШ-память (Cache – тайник) – высокоскоростная память сравнительно большой емкости, являющаяся буфером между ОП и МП и позволяющая увеличить скорость выполнения операций. Регистры КЭШ-памяти недоступны для пользователя. В КЭШ-памяти хранятся данные, которые МП получил и будет использовать в ближайшие такты своей работы. Быстрый доступ к этим данным и позволяет сократить время выполнения очередных команд программы. При выполнении программы данные, считанные из ОП с небольшим опережением, записываются в КЭШ-память.

## Slide 31: Виды микропроцессоров
Микропроцессоры с полным набором команд (Complex Instruction Set Computer, CISC-архитектура).
Микропроцессоры с сокращенным набором команд (Reduced Instruction Set Computer, RISC-архитектура).
Микропроцессоры с минимальным набором команд (Minimal Instruction Set Computer, MISC-архитектура)
Микропроцессоры специального назначения (ASIC — Application Specific Integrated Circuit).

## Slide 32: Важнейшими характеристиками процессора являются:
Разрядность
Тактовая частота
Адресное пространство

## Slide 33
Разрядность процессора. Обычно команда выполняется не по одному биту, а одновременно группами по 8, 16, 32, 64 бита. Число одновременно обрабатываемых битов и называется разрядностью процессора. Чем больше разрядность процессора, тем больше информации он может обработать в единицу времени, тем выше его эффективность.

## Slide 34
Тактовая частота процессора характеризует быстродействие компьютера. Режим работы процессора задается микросхемой, которая называется генератором тактовой частоты.
i8088 - 4,77 МГц и выполнял 0,33 миллионов инструкций в секунду; в настоящее время- более 1 ГГц.

## Slide 35: Система, основанная на микропроцессоре

## Slide 36
Каждый конкретный процессор может работать не более чем с определенным количеством оперативной памяти. Максимальное количество памяти, которое процессор может обслужить, называется адресным пространством процессора и является важной характеристикой компьютера. Определяется адресное пространство разрядностью адресной шины.

## Slide 37: Вопросы для самопроверки:
1. Что такое архитектура ЭВМ? Сформулируйте определение.
2. Проведите аналогию между архитектурой ЭВМ и обыденным понятием архитектуры. Что общего и в чем различие?
3. Перечислите основные принципы фон-неимановской архитектуры и разъясните их содержание.
4. Чем обусловлено в ЭВМ широкое применение двоичной системы?
5. Какие преимущества имеет магистральная структура ЭВМ?
.